Załącznik nr 1

do Regulaminu z dnia 21.04.2014 r.

### DYREKTOR GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MOKRSKU

### ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na

„zakup i dostawa zestawu nagłośnieniowo - oświetleniowego”

### w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30000 euro.

Zapytanie ofertowe nr 2

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

### sceniczny zestaw nagłośnieniowo-oświetleniowego:

| Lp | Nazwa | Ilość | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolumny uniwersalne, typ: monitor aktywny (do zastosowania jako odsłuch koncertowy, studyjny) z pokrowcem. Zakres pracy: 50Hz-20kHz, moc wyjściowa min: 500 W, skuteczność SPL min:99 dB, komponenty:12"/2,5" VC ND; 1"/1" VC, wejście sygnału: Żeński XLR / Jack 6,4mm / RCA Stereo, sygnał "podaj dalej":Męski XLR, opcjonalnie: Speakon Out [minimum 8Ω]. Zasilanie:Shuko-IEC 230V/50Hz | 2 szt |  |
| 2 | Kolumny aktywne, konferencyjnego systemu liniowego (do zastosowania konferencyjnego, teatry, małe koncerty) z pokrowcem i statywem, zakres pracy:65 Hz - 20 kHz, moc wyjściowa min:700 W, SPL min:110 dB, Komponenty:4 x 6,5” ND + 1” Wymiary max (HxWxD):910x190x220 System podwieszania:PA RIG 001 Rozproszenie:H 90° ÷ 60° (tuba asymetryczna) V 55° | 2 szt |  |
| 3 | Mikrofon pojemnościowy umożliwiający nagrywanie instrumentów akustycznych (gitary), ale także innych instrumentów akustycznych, takich jak skrzypce, wiolonczela czy nawet zestaw perkusyjny. Dane Techniczne: kapsuła 1/2 cala [19 mm], pojemnościowa, polaryzowana zewnętrznie, charakterystyka kierunkowości: kardioidalna, pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz, impedancja wyjściowa ok: 100 Ohm. | 2 szt |  |
| 4 | Mikser cyfrowy z min 40 kanałami wejściowymi z casem. Dane techniczne: min. 40 kanałów wejściowych, 25 busów, min. 16 w pełni programowalnych przedwzmacniaczy mikrofonowych, min17 faderów 100mm, wyjścia: min. 8 XLR plus opcjonalnie 6 line in/out, 32 x 32 kanałowy interfejs audio na FireWire i USB 2.0, z pilotem DAW. | 1 szt |  |
| 5 | Ruchoma głowica estradowa typu beam. Reflektor wyposażony w lampę wyładowczą Osram Sirius HRI 132W. Specyfikacja techniczna: jasność świecenia: 5 m – 162000 lux, kąt świecenia: 2°, automatyczny focus, filtr frost, szybki shutter. Zakres ruchów: Pan: 630° (2,5 sek.) lub 540° (2 sek.); Tilt: 265° (1,8 sek.), precyzja 16-bitowa, auto repozycja. Tarcza kolorów: 14 + open, wymienna, dwukierunkowy efekt tęczy, skokowa zmiana kolorów. Tarcza Gobo 17 + open, statyczna, Gobo Shake. Kanały DMX: 11/14. Maksymalne zużycie energii 250W. | 6 szt |  |
| 6 | Dynamiczny mikrofon wokalny przewodowy. Dane techniczne: Charakterystyka częstotliwościowa: kształtowana, 50 Hz – 16 kHz, czułość:-51.50 dBV/Pa – 2.60 mV/Pa, przetwornik dynamiczny, charakterystyka kierunkowa: superkardioidalna, złącza: 3-stykowe XLR, | 2 szt |  |
| 7 | Zestaw bezprzewodowy z dynamicznym mikrofonem wokalny do ręki z nadawaniem cyfrowym na 2,4 GHz. Liczba kompatybilnych systemów w jednym paśmie częstotliwości (do): 12, Częstotliwości do wyboru: Maksymalnie 150 Funkcje automatycznego ustawiania: QuickScan: Załączone anteny: BLX4, BLX88: wbudowane, BLX4R: odłączane. Dostępne częstotliwości: Między 524–865 MHz. Charakterystyka audio: 50–15000 Hz Złącze wyjściowe audio: XLR oraz 1/4" (6.3 mm) niesymetryczne Maksymalny poziom wyjściowy: -27 dBV (XLR, mic level), -13 dBV (¼"). | 2 szt |  |
| 8 | statywy mikrofonowy typu „żuraw”. Wykonanie standard: rury cienkościenne stalowe precyzyjne, lakier proszkowy czarny półmatowy, wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane metodą wtrysku ciśnieniowego, pokrętła plastikowe wykonane z wysokoudarowego poliamidu PA-6 Wysięgnik poziomy 40/70cm, zakończony gwintem 3/8". Wysokość 100/230 cm. Podstawa składana, nóżki 32 cm, zakończone nasadką gumową, waga: 3,3kg | 4 szt |  |
| 9 | Case kablarka. DANE TECHNICZNE: wymiary wewnętrzne min: 610x260x270mm, wodoodporna sklejka liściasta 6,5mm, sklejka obustronnie pokryta filmem fenolowym, zewnętrznie film typu HEXA, wewnątrz gładki. Wnętrze wyklejone pianką 10 mm, wieko wyklejone pianką 30 mm. | 1 szt |  |
| 10 | przewody mikrofonowe, wtyk xlr- 10 m | 8 szt |  |
| 12 | przewody mikrofonowe, wtyk xlr- 3 m | 6 szt |  |
| 13 | przewody mikrofonowe, wtyk xlr- 20 m | 2 szt |  |

2. Opisany powyżej sprzęt ma być fabrycznie nowy.

3. Zamawiający: Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku (GBP), Mokrsko 233, 98-345 Mokrsko, http://biblioteka.mokrsko.pl/, e-mail: gbpmokrsko@wp.pl, tel. 438411806

4. Termin realizacji zamówienia:  od 1.10.2020 do 19.10.2020.

5. Miejsce dostawy zamówienia: GBP

6. Kryteria oceny ofert: cena – 100 %

7. Oferty należy składać w GBP do dnia 11.09.2020 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do GBP).

8. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

9. Otwarcie ofert nastąpi w GBP  w dniu 11.09.2020 r. o godz. 17.00

10. Do oferty należy załączyć  parafowaną umowę na wykonanie dostawy.

11. W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie na załączonym formularzu ofertowym.

12. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę można umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także napisem „Zapytanie ofertowe nr 2 na zadanie „zakup zestawu nagłośnieniowo - oświetleniowego”.

Oferta będzie również ważna jeżeli zostanie przesłana e- mailem na adres gbpmokrsko@wp.pl.  (skany podpisanych dokumentów).

13. Informacja o wyborze wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej GBP. Zamawiający skontaktuje się telefonicznie tylko z wybranym wykonawcą.

14. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

15. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

16. Po wyborze najkorzystniejszej oferty z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa.

17. Odrzuceniu podlegają oferty:

a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

b) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym lub

c) złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym lub

d) wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę.

10. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Renata Cieślak

tel. 500319960, w godz. 9.00 – 16.00.

Mokrsko, dnia 09.09.2020 r.